Rédacteur : Secrétariat général de l’IFC / Antenne Immobilière Ambassade de France en Chine

Pékin, le 15 septembre 2017

CAHIER DES CHARGES.

Marché de travaux

Objet de la consultation : aménagement de l’espace Campus France à Shenyang (dispositif de la mobilité des étudiants chinois vers la France)

Responsable du marché : le Service de coopération et d’action culturelle-Institut français de Chine / Institut français de Chine

# Présentation

## 1.1 Origine et justification du besoin

L’Espace Campus France (ECF) de Shenyang dans la province du Dongbei est actuellement hébergé au 1er niveau d’un bâtiment qui en compte trois, appartenant au Bureau des Service de la ville et partagé avec celui-ci. Les locaux du Consulat général de France sont situés dans le même bâtiment, aux deuxième et troisième niveaux. Faisant face à une augmentation continue de la mobilité étudiante du Dongbei vers la France, il a été décidé de relocaliser l’espace Campus France au deuxième niveau du bâtiment, dans des locaux plus grand.

## 1.2 Description des locaux pris à bail

L’immeuble date des années 60 et a été rénové récemment (2007). Dans le cadre de ces travaux, sa structure a été renforcée afin de résister à des tremblements de terre d’une magnitude 7. L’espace à rénover occupe une surface de 244m².

Organisation et fonction des locaux :

## L’attribution existante des locaux et leur surface se trouvent dans le plan ci-dessous. Les zones de travaux prévues sont notifiées en orange sur le plan.

# Programme des travaux

# L’objet des travaux à réaliser est de rénover et d’adapter ces locaux selon les besoins spécifiques de l’espace Campus France. Cela consiste notamment à procéder à des ouvertures mais aussi à cloisonner deux pièces tel que présenté sur le plan ci-dessous :

# La structure du bâtiment ne sera pas touchée. Il s’agit d’intervenir sur quelques réseaux techniques et d’effectuer des travaux de décoration.

# Les éléments suivant ne seront pas remplacés : radiateurs, menuiseries extérieures.

# Pour les bureaux individuels existants, les portes, faux plafonds et luminaires ne seront pas changés.

A) Second œuvre :

Le faux plafond : sera remplacé dans les locaux A et E (ancienne salle de réunion) par le même type que celui existant dans les autres pièces (faux plafond suspendu en dalles 600x600mm) ;

Peinture : les murs de l’ensemble de l’espace seront remis en peinture (Pièces A, B, C-C’, D, E, F G, H et I).

Parois :

- une cloison de type plaques de plâtre de 100mm (voir schéma p. 6) sera installée dans la pièce F ;

- une cloison vitrée sera installée dans la pièce D ;

- une cloison amovible sera installée dans la pièce E.

Traitement de sol : le revêtement de sol existant sera déposé et un nouveau revêtement de type « linoléum » sera installé dans l’ensemble des pièces A, B, C, C’, D, E, F G, H et I.

Le classement UPEC ou équivalent demandé est le suivant pour les locaux et circulations : U3P3E1C0.

B) Gros œuvre :

Une ouverture de 2m20 de large et sur toute la hauteur sera faite entre la pièce C et C’.

Une seconde ouverture sera réalisée pour y installer une porte entre la pièce E et F (dimensions équivalentes aux autres ouvertures de l’étage).

C) Courants forts :

Le réseau de distribution primaire sera conservé sous réserve de puissance disponible suffisante. Sinon de nouvelles alimentations électriques seront tirées depuis le tableau de distribution de l’étage.

Les travaux comprendront l’installation des câbles et prises à l’intérieur de la zone en location ainsi que la fourniture et l’installation des prises de courant indiquées sur le plan.

92 prises de courants seront installées comme indiqué sur le « plan prises » p. 5.

Dans les locaux 19 des nouveaux luminaires encastrés seront installés, types 600x600, encastrés dans le faux plafond.

La disposition des luminaires et des interrupteurs est indiquée sur le plan « électricité ».

Le câblage et les prises existantes non réutilisés devront être déposés.

D) Courants faibles :

Les travaux comprennent l’installation du réseau informatique.

Trois bandeaux de distribution (3x24) seront installés dans la baie informatique située au même étage pièce G (type modulo 24 ports sur 1U, format 19’, connecteurs RJ45 de catégorie 6A 500 MHz).

Le câblage sera installé en faux plafond en réutilisant les chemins de câbles existants.

Les câbles seront distribués depuis le faux plafond vers les bureaux sous goulottes PVC si possible encastrées.

Un percement sera réalisé de la salle G (informatique) vers la salle informatique du consulat qui se trouve au-dessus de la salle D. 15 câbles seront installées entre les 2 salles informatiques.

55 prises RJ45 neuves seront installées suivant le plan « électricité » ci-joint.

Le câblage et les prises existantes non réutilisés devront être déposés.

Plan prises

E) Climatisation :

Le cloisonnement prévu dans les pièces D et F nécessite soit un dédoublement de la sortie d’air ou bien l’installation d’une unité de climatisation supplémentaire. L’ajout d’une unité supplémentaire de petite taille est également à prévoir pour la pièce H. Elles pourront être de la même marque que celles installées au R+1.

La salle G d’informatique doit être climatisée.

L’intégralité des réseaux neufs installés devront répondre aux contraintes normes locales et disposer d’une garantie de qualité et/ou de maintenance.

F) Menuiseries intérieures:

# Trois nouvelles portes sont à installer :

- p1 : Une porte simple pleine avec serrure à clé pour  la pièce G (local informatique);

- p2 : Une porte simple vitrée sans serrure  le couloir H et G’ (espace photocopieur et imprimante réseau);

- p3 : Une porte sécurisée de communication entre les locaux A, B, D et H (back office) et C, C’, E, et F (front office) ;

- p4 : Une porte sécurisée pour l’accès aux locaux de l’espace CEF (au niveau du palier).

G) Divers :

La cloison existante dans la pièce A doit être déposée.

## Programme spécifique

## Conception des cloisons légères : schémas de principes

## Cloisons type plaques de plâtre avec isolation phonique.

## Cloison vitrée玻璃隔断

## Conception des portes sécurisées : schémas de principe

1 porte 3 /7 : dimension 2760mm*1400mm

1 ferme-porte : capacité 1000kg

Joint en caoutchouc : 35m

Spécifications techniques particulières:

- Protection antieffraction (normes à définir)

Fourniture serrure et système de contrôle d’accès par l’entreprise.

# Exigences du projet de rénovation

## 3.1 Echéancier

La durée prévisionnelle des travaux est de un mois et demi.

Les travaux auront lieu en novembre  et décembre 2017.

## 3.2 Engagements de l’entreprise

L’entreprise s’engage à désigner un chef de chantier responsable permanent du projet qui contrôle la fabrication en usine, le transport, la qualité des travaux d’installation, la sécurité et gère les affaires quotidiennes.

L’entreprise s’engage à réaliser les travaux dans le respect des lois en vigueur en Chine et à Shenyang.

# Mission de l’entreprise de travaux sélectionnée :

L'objet de la mission comprend:

- Un diagnostic avec esquisse de plans pour l’installation des réseaux électriques, climatisation et luminaires, en accord avec le maître d’ouvrage

- L’achat, le transport et la livraison des matériaux sur le lieu du chantier

- Le démontage des installations existantes et l’évacuation des déchets

- La fourniture et la pose des équipements techniques neufs

- Les travaux généraux suivant les plans remis par le maître d’ouvrage

- La peinture et le nettoyage des locaux après la fin du chantier

En annexe, un modèle de bordereau quantitatif de prix.

Fait à Pékin, le 25 septembre 2017.